Ausschreibungstext (VS; Verschiebesicherung)

VERSCHI vario + (VS) für gebundene und ungebundene Tragschichten

Die Verschiebesicherung ist eine Metallkonstruktion aus einer hochwertigen Stahllegierung mit zusätzlicher Feuerverzinkung und Farbschutz. Neun Gewindebohrungen 5 mm/8 mm sind für die Aufnahme von Erdspikes vorgesehen.

Stahlsorte: Sondervergütung

Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung min.10µ,

Pulverbeschichtung min. 80µ

Farbe: blau mit der Kennzeichnung / VERSCHI vario +

Durch die spezielle Metallkonstruktion werden verschiedene funktionale Eigenschaften erreicht. Eine Zwangsfuge von 4/8 mm wird konstruktiv gesichert. Die waagerechte Auflagefläche nimmt die  Eigenlasten des abgelegten Elementes auf. Somit wirkt das Gesamtgewicht fixierend auf den VERSCHI vario +.

Zusätzlich können montierte Spikes durch die Bettung in die Tragschicht eindringen. Das Auflastgewicht des Belages fixiert den VERSCHI vario + an seiner Lageposition. Es sollten Fugenlehren (8 mm)  verwendet werden.

Bei gebundenen Tragschichten ist die Tragschicht zu schlitzen. Gesonderte Hinweise des Lieferanten sind zu beachten (Einbauanleitung).

Der VERSCHI vario + ist nur an den durch die Planung vorgesehenen gefährdeten Bereichen einzusetzen. Bei der Sicherung eines geschlossenen Querriegels ist jedes Format in einer Reihe der Fahrspur zu sichern, diese gesicherte Reihe bildet das Widerlager in der Fahrspur.

Die Verankerungspunkte sind aus der Bauzeichnung oder dem Verlegeplan zu entnehmen.

Es ist immer eine komplette durchgehende Verlegereihe zu sichern.

Anzahl :

Typ: VERSCH vario +                                                                        Stückzahl 	...................

Es sind die Schutzrechte zu beachten

Bemusterung

Dem AG ist eine Musterfläche bei Großprojekten mit den eingebauten VERSCHI vario + zu erstellen.

Bei gleichwertigen Produkten ist ein technisches Muster dem AG vorzulegen. Eine Probefläche von min. 1 m² mit  den gewählten Verschiebesicherung ist zu erstellen.

Zur optimalen Verlegung können Ankerverlegehilfen der Fa. OPTIMAS (Anker Fix) verwendet werden.

Liefernachweis:

NUPFAHL GmbH

Müggenburger Str. 24a / 20539 Hamburg

Tel. (040) 780 90  9-50

Fax (040) 780 90  9-25

www.nupfahl.de

E-Mail: info@nupfahl.de